## Slide 1: void PassChain_IoT() {
const char *Prof = ‘Christiancarmine Esposito’;
Arduino Language
/* Presentazione di Alberto Montefusco */
}
PassChain.ino
Details.ino
const char *aa = ‘2022 - 2023’;
Presentation.begin(course, Prof, aa);
const char *corso = ‘IoT Security’;

## Slide 2: 01 02 03 Table Of ‘Contents’ {
/* Introduzione ai Password Manager e a PassChain */
Introduzione
/* Sensori usati e descrizione del circuito finale */
Hardware
/* Librerie usate, comunicazione SSL, server Python */
Software
}
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
04
/* Attacchi e Soluzioni Sicure */
Vulnerabilità_&_Sicurezza

## Slide 3: 01 { [Introduzione]
/* Cos’è un PassWord Manager
e il dispositivo PassChain */
}
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino

## Slide 4: Password_Manager {
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
Serial.println(‘Servizi online che permettono all’utente di salvare password’);
delay(100);
}
Serial.println(‘ e sincronizzarle su tutti i dispositivi personali’);
/* Cosa sono? */
Notes: Permettono, quindi, un’archiviazione sicura e cifrata mediante l’utilizzo di una Master Password, che serve per accedere al password manager.

## Slide 5: tft.pushImage (
Dashlane e 1Password sono i Password Manager più famosi
Arduino Language
PassChain.ino
);
Details.ino
Notes: Tra I password manager più famosi abbiamo Dashline e 1Password

## Slide 6: Serial.println (‘Vantaggi: ‘ +
);
Step 01
Le App sono disponibili per tutte le piattaforme
Step 02
Alcune estensioni Browser permettono di inserire le password automaticamente
Step 03
Le password sono sincronizzate su tutti i dispositivi
Step 04
Accesso veloce
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino

## Slide 7: Serial.println (‘Svantaggi: ‘ +
);
Step 01
I servizi online e cloud possono essere violati anche da remoto
Step 02
Installare un'applicazione o un'estensione su ciascuno dei propri dispositivi personali
Step 03
Meno pratico quando si usano dispositivi non personali
Step 04
Sigle Point of Failure perché l'accesso a tutte le tue password è protetto da un'unica password sicura
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino

## Slide 8: PassChain_IoT {
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
Serial.println(‘PassChain è un dispositivo IoT con l’obbietivo di facilitare l'utente durante l’autenticazione digitale’);
delay(100);
Serial.println(‘ma anche di garantire la loro sicurezza attraverso la sua funzione di password manager’);
}
/* Cos’è PassChain? */
< Connessione ad altri dispositivi tramite Bluetooth >
Bluetooth
< Ogni operazione è compiuta tramite autenticazione con Fingerprint >
Autenticazione
< Tutti i dati sono cifrati con lo schema AES 128 bit – GCM >
Crittografia
< SSL garantisce una comunicazione sicura con il server python >
Comunicazione SSL
Notes: PassChain è un dispositivo IoT con l’obbietivo di facilitare l'utente durante l’autenticazione digitale permettendogli di inviare le credenziali a qualsiasi dispositivo che supporta una connessione Bluetooth. Inoltre, garantisce anche una forte sicurezza grazie alla sua funzione di password manager, infatti, tutti i dati all’interno sono cifrati.

## Slide 9: SD_Send_Credential {
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
}

## Slide 10: SD_Send_Credential {
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
}

## Slide 11: SD_Server_Operation {
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
}

## Slide 12: 02 { [Hardware]
/* Lora TTgo Esp32 16 Mb,
Fingerprint, Battery */
}
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
Notes: Now we can see the Hardware used

## Slide 13: void Lora_TTgo_Esp32 () {
< La scheda ha un display OLED integrato da 0,96'', due pulsanti programmabili e uno per il riavvio, un connettore di alimentazione per le batterie e una porta di tipo C per il collegamento del dispositivo e l'alimentazione della scheda stessa. Ha una memoria di 16 Mb con SPIFFS come file system >
< Il sensore di impronte digitali consente di autenticare l'utente garantendone l'unicità. Il sensore può memorizzare 126 impronte digitali: una di queste serve per tornare indietro nelle impostazioni >
void Fingerprint () {
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
}
}

## Slide 14: void Lora_Ttgo_Esp32 () {
< La batteria LiPo da 500 mAh e 3,7 V consente di avere un dispositivo portatile e indipendente >
void show_circuit (Board esp32, Sensor fingerprint, Sensor battery) {
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
}
}
tft.pushImage(circuit.show());
Circuit circuit = new Circuit (Esp32, fingerprint, battery);

## Slide 15: tft.pushImage (
GPIO 15: placca metallica per riattivare la board quando entra in modalità deep_sleep
GPIO 12: circuito della batteria
Arduino Language
PassChain.ino
);
Details.ino
Notes: Sul GPIO 15 è collegata una placca metallica per riattivare il dispositivo quando entra in modalità deep sleep dopo un certo intervallo di tempo.
Sul GPIO 12 è collegata la batteria, in particolare il circuito è composto da due resistenze da 47K, in quanto la scheda ha una tensione compresa tra 2.3V - 3.6V. Le linee rossa e nera sono collegate al retro della scheda: qui c'è un connettore che collega la batteria alla scheda

## Slide 16: tft.pushImage (
G: connnessione con GND
La line rossa è collegata alla 3V
GPIO 26: TX della scheda
GPIO 27: RX della scheda
Arduino Language
PassChain.ino
);
Details.ino
Notes: Ora vediamo il collegamento del sensore del fingerprint:
G è la connessione con GND (linea nera);
la linea rossa è la connessione con 3V;
GPIO 26 (linea gialla) è TX sulla scheda (RX sul dito);
GPIO 27 (linea verde) è RX sulla scheda (TX sul dito);
La linea blu e bianca dell'impronta digitale servono per collegarla ad un’adattatore seriale ma in questo caso non vengono utilizzate.

## Slide 17: 03 { [Software]
/* Librerie usate, comunicazione SSL,
server Python */
}
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino

## Slide 18: Libraries_used(bool external) { < TFT_eSPI.h > < SD.h >
Libreria Arduino usata per scrivere
testo o visualizzare immagini sul
display OLED.
Libreria Arduino per leggere e scrivere
in memoria. Il file system usato è
SPIFFS.
if (!external) { /* dettagli librerie Arduino */
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
Libreria Arduino usata per gestire i
file JSON, nei quali sono memorizzate
le credenziali utente e dell’Hotspot
< ArduinoJson.h >

## Slide 19: < WiFiClientSecure.h > < BleKeyboard.h >
< Adafruit_Fingerprint.h >
Libreria Arduino usata per creare e
fare il setup della comunicazione SSL
Simulare una tastiera virtuale e
inviare i messaggi tramite Bluetooth
} else { /* dettagli delle librerie esterne */
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
}
}
Gestione delle impronte digitali
Cifratura e decifratura dei dati con lo
schema AES - 128 bit GCM mode
< mbedtls/gcm.h >

## Slide 20: SSL_Communication {
< Certificati CA, client e chiave associata del client >
< I certificati sono salvati nel codice Arduino e inviati al server >
Creazione Certificati
Salvataggio Certificati
< Il server crea una socket e riceve i dati dall’ESP32 >
< Caricamento del certificato del server e verifica di esso e del certificato client >
Start Server Python
Recezione dati
}
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
/***********************************************************************
* Ho creato una comunicazione sicura tra l’Esp32 e il dispositivo *
* esterno che funge da server per fare il setup dei dati. *
***********************************************************************/
Notes: La comunicazione SSL consente una comunicazione sicura tra due dispositivi. In questo caso, creo una comunicazione sicura tra l’Esp32 e il dispositivo esterno che funge da server per fare il setup dei dati.
I primi passi sono la creazione dei certificati CA, client e server con le relative chiavi (io ho usato openssl, in particolare rsa 2048 bit);
Il secondo passo è memorizzare il CA, client e la sua chiave nel codice Arduino e quindi inviare il certificato client al server per verificarlo.
Il server python carica il certificato del server e lo verifica.
Il server crea una socket su una porta specifica e si prepara a ricevere dati da Esp32.

## Slide 21: Server_Python {
< Stringa di benvenuto, numero di fingerprint, JSON con le credenziali >
< Per il setup Esp32, possiamo eseguire operazioni CRUD sui dati >
Start server
Operazioni CRUD
< Il Server può modificare l’SSID e la password dell’hotspot >
< Il Server verifica se ci
sono almeno 2 FP:
- conferma delle operazioni
- tasto per tornare indietro >
Setup Fingerprints
Setup Hotspot
}
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
/***********************************************************************
* Permette di effettuare il setup della scheda. Le operazioni *
* riguardano: aggiunta, modifica ed eliminazione delle credenziali, *
* setup del fingerprint, setup credenziali dell'hotspot *
***********************************************************************/

## Slide 22: 04 { [Vulnerabilità & Sicurezza]
/* Attacchi e
Soluzioni Sicure */
}
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino

## Slide 23: void MITM_attack (Adv, Alice, Bob) {
/*********************************************************************
* PassChain è vulnerabile all'attacco MITM su Bluetooth perché *
* manca l'autenticazione tra i due dispositivi. Una soluzione è *
* utilizzare BLE v4.2 BR/EDR utilizzando la crittografia basata su *
* ECDH e utilizzando il modello di binding di confronto numerico *
* per l'autenticazione *
*********************************************************************/
< Questa soluzione non è forte perchè la v4.2 fino alla 5.0 soffrono di una vulnerabilità chiamata "BLURtooth" che sfrutta il CTDK >
}
< Questo debolezza è stata risolta dal
Protocollo GATT, disponibile nelle ultime
versioni dei dispositivi dotati di BLE >
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
PassChain.ino
Details.ino
Notes: Questa soluzione non è forte perché dalla v4.2 a 5.0 hanno una vulnerabilità chiamata "BLURtooth" che sfrutta CTDK (Cross-Transport Key Derivation). Questo componente gestisce due diversi set di chiavi di autenticazione per garantire che le relative chiavi siano sempre pronte all'uso, delegando i dispositivi a decidere in fase di pairing quale versione dello standard utilizzare con il rispettivo gruppo di chiavi. L'attacco compromette il processo CTKD sovrascrivendo le chiavi di autenticazione o declassandole ad un livello inferiore per sfruttare un protocollo di crittografia meno robusto.

## Slide 24: void Exploit_FP (memory) {
/*******************************************************************
* PassChain usa il Fingerprint per autenticare l’utente quando *
* esegue un’operazione. *
*******************************************************************/
< La vulnerabilità consiste nello sfruttare la comunicazione UART perchè il sensore usa il Seriale TTL per comunicare. Ad esempio, possiamo usare Attify Badge per emulare una connessione seriale ed accedere al dispositivo target >
}
< Una soluzione è di isolare PassChain da questi
dispositivi, in particolare, l’utente non deve lasciare
incustodita la board >
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
PassChain.ino
Details.ino

## Slide 25: void DoS_attack (resources) {
/*******************************************************************
* L’utente può eseguire il setup di PassChain connettendo il *
* dispositivo al server Python. *
*******************************************************************/
< Un malintenzionato può eseguire un attacco DoS esaurendo le risorse dell’host che sta eseguendo il server e interrompendo i servizi dell’host connesso alla rete >
}
< In questo modo l’utente non
può connettersi al server ed
eseguire il setup della scheda >
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
PassChain.ino
Details.ino

## Slide 26: void Security_Solution (crypto, SSL) { Tag AES_128 (plainText, key, IV); void SSL (certs);
I dati sono salvati sul dispositivo
cifrati usando lo schema AES-128 bit con
la modalità GCM
I dati sono inviati dal server Python
all’Esp32 in chiaro perchè la
comunicazione è realizzata con SSL
garantendo autenticazione, integrità e
riservatezza
< Le soluzioni sicure adottate sono l’uso della crittografia e della cominicazione SSL >
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
}

## Slide 27: Tag AES_128 (plainText, key, IV) {
/*********************************************************************
* AES-GCM è un cifrario a blocchi che garantisce autenticazione, *
* confidenzialità e integrità. *
*********************************************************************/
< Abbiamo 4 input:
Secret key (128-bit);
IV (96-bit);
Plaintext;
Optional addition authenticated data (AAD) >
}
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino

## Slide 28: Tag AES_128 (plainText, key, IV) {
/**********************************************************************
* La chiave deve essere generate casualmente, ad esempio utilizzando *
* le response PUF in Esp32. *
**********************************************************************/
< Ciò è utile perché un PUF viene utilizzato per creare chiavi che vengono generate su richiesta e cancellate una volta utilizzate. La chiave PUF non esiste in forma digitale all'interno del circuito integrato ed è derivata e prodotta su richiesta sfruttando le caratteristiche intrinsiche degli elementi del circuito >
}
< Nel nostro caso abbiamo una chiave di test
salvata hard-coded nel codice Arduino >
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
Notes: Qualsiasi tentativo di scoprire la chiave PUF tramite micro-sondaggio o altre tecniche invasive interromperà i circuiti utilizzati per costruire la chiave PUF e renderà inutile l'output.

## Slide 29: Tag AES_128 (plainText, key, IV) {
/******************************************************************
* Gli IV sono generati randomicamente sfruttando RGN Hardware *
* dell’Esp32. *
******************************************************************/
< La funzione esp_random() produce dei TRN solo se il Wi-Fi o il Bluetooth sono attivi. La funzione ritorna un intero di 32 bit, in questo modo la stringa IV è costruita in append generando altri TRN per produrre in output una stringa di 96 bit >
}
< Ogni credenziale ha il suo IV salvato in chiaro
e l’IV associato cambia ad ogni cifratura della
stessa credenziale >
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
IV
Notes: L'AAD non viene utilizzato ma confronto il TAG di cifratura con il TAG di decifratura per verificare che l'intera stringa sia cifrata senza troncamenti.

## Slide 30: Serial.println (‘Vantaggi AES: ‘ +
);
Step 01
Algoritmo veloce
Step 02
La chiave può essere lunga 128 – 192 – 296 bit non permettendo attacchi di brute force
Step 03
La taglia di ogni blocco è di 128 bit
Step 04
La modalità GCM garantisce autenticazione, riservatezza e integrità
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino

## Slide 31: Serial.println (‘Svantaggi AES: ‘ +
);
Step 01
Se il nonce viene riutilizzato le proprietà di riservatezza e integrità saranno violate
Step 02
Tag corti producono messaggi fasulli
Step 03
Le implementazioni GCM sono vulnerabili ai timing attacks
Step 04
GCM è vulnerabile ai cycling attacks
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
Notes: Se lo stesso nonce viene utilizzato due volte, un avversario può facilmente creare testi cifrati contraffatti.
I tag brevi producono messaggi contraffatti. Ad esempio, se il tag è di 32 bit, dopo 2^16 tentativi di contraffazione e 2^16 crittografie di testi in chiaro scelti, è possibile produrre un testo cifrato contraffatto.
Le implementazioni GCM sono vulnerabili agli attacchi di temporizzazione se non utilizzano istruzioni AES speciali. La vulnerabilità rimane anche se l'AES stesso è implementato in tempo costante. Esistono implementazioni a tempo costante di GCM, ma sono piuttosto lente.

## Slide 32: void SSL (certs) {
/*************************************************************************
* SSL è stato utilizzato per creare un canale sicuro durante lo scambio *
* di dati tra il server Python e la scheda. *
************************************************************************/
< SSL ci permette di autenticare PassChain utilizzando dei certificati. Prima che avvenga lo scambio di dati, il server controlla i certificati client e server >
}
< SSL è un protocollo pesante a causa della continua
cifratura e decifratura dei dati quando partono e
arrivano a destinazione e bisogna generare nuovi
certificati per ogni nuova scheda che si connette al
server >
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
PassChain.ino
Details.ino

## Slide 33: Serial.println (‘Vantaggi SSL: ‘ +
);
Autenticazione
Il client utilizza la chiave pubblica del server per cifrare i dati; il server utilizza la chiave pubblica nel certificato client per decifrare i dati inviati dal client
Integrità
SSL fornisce l'integrità dei dati calcolando un digest del messaggio
Riservatezza
SSL utilizza una combinazione di crittografia simmetrica e asimmetrica per garantire la riservatezza dei messaggi
Arduino Language
PassChain.ino
Details.ino
Notes: Autenticazione: per l'autenticazione del server, il client utilizza la chiave pubblica del server per crittografare i dati. Il server può generare la chiave segreta solo se può decifrare quei dati con la chiave privata corretta. Per l'autenticazione client, il server utilizza la chiave pubblica nel certificato client per decrittografare i dati inviati dal client durante il passaggio 5 dell'handshake. Lo scambio di messaggi finiti conferma che l'autenticazione è completa. Se uno qualsiasi dei passaggi di autenticazione fallisce, l'handshake fallisce e la sessione termina.
Riservatezza: SSL utilizza una combinazione di crittografia simmetrica e asimmetrica per garantire la privacy dei messaggi. Durante l'handshake SSL, il client e il server SSL concordano un algoritmo di crittografia e una chiave segreta condivisa da utilizzare solo per una sessione. Tutti i messaggi trasmessi tra il client e il server SSL vengono crittografati utilizzando tale algoritmo e chiave, garantendo che il messaggio rimanga privato anche se viene intercettato.

## Slide 34: void ringraziamenti () { Serial.println(‘Grazie ’); Serial.println(‘per l’attenzione’);
Arduino Language
PassChain.ino
}
Details.ino